## Slide 1: 製程安全措施
于樹偉
swyu@sahtech.org
財團法人安全衛生技術中心

## Slide 2
防爆危險場所定議
0 區(Zone 0)：爆炸性氣體環境連續性或長期存在之場所。
1 區(Zone 1)：爆炸性氣體環境在正常操作下可能存在之場所。
2 區(Zone 2)：爆炸性氣體環境在正常操作下不太可能發生，如果發生只偶爾且只存在短期間之場所。

## Slide 3: 易燃性液體定義
勞工安全衛生設施規則 第十三條
  乙醚、汽油、乙醛、環氧丙烷、二硫化碳及其他之閃火點未滿攝氏零下三十度之物質。
  正己烷、環氧乙烷、丙酮、苯、丁酮及其他之閃火點在攝氏零下三十度以上，未滿攝氏零度之物質。
  乙醇、甲醇、二甲苯、乙酸戊酯及其他之閃火點在攝氏零度以上，未滿攝氏三十度之物質。
  煤油、輕油、松節油、異戊醇、醋酸及其他之閃火點在攝氏三十度以上，未滿攝氏六十五度之物質。
閃火點小於65oC
Notes: 3
3

## Slide 4: 可燃性氣體定義
勞工安全衛生設施規則 第十五條
  氫。
  乙炔、乙烯。
  甲烷、乙烷、丙烷、丁烷。
  其他於一大氣壓下攝氏十五度時，具有可燃性之氣體。
高壓氣體勞工安全規則第四條
  丙烯腈、丙烯醛、乙炔、乙醛、氨、一氧化碳、乙烷、乙胺、乙苯、乙烯、氯乙烷、氯甲烷、氯乙烯、環氧乙烷、環氧丙烷、氰化氫、環丙烷、二甲胺、氫、三甲胺、二硫化碳、丁二烯、丁烷、丁烯、丙烷、丙烯、溴甲烷、苯、甲烷、甲胺、二甲醚、硫化氫及其他爆炸下限在百分之十以下或爆炸上限與下限之差在百分之二十以上之氣體。
Notes: 4
4

## Slide 5: 適用範圍
可能發生危險性之易燃性氣體或蒸氣的危險區域。
正常環境下可燃性氣體或蒸氣與空氣混合所可能造成燃燒的危險性之場所。
Notes: 5
5

## Slide 6: 區域等級劃分目的
考量氣體種類及溫度等級，用以分析並劃分可能產生爆炸性氣體環境的方法，以幫助選用及安裝可使用於該環境之電機設備。
許多生產製程必須使用易燃性物質，但很難確保爆炸性氣體環境絕不會發生，也很難確保電氣設備不會成為點火源。
若產生爆炸性氣體環境的可能性降低時，可使用較不嚴格的標準去架設設備。
Notes: 6
6

## Slide 7: 作業流程
易燃性物質性質確認
設備洩漏源確認
洩漏源等級確認
洩漏範圍確認
通風狀況考量
相鄰區域判定
完成區域劃分圖

## Slide 8
8
預防事故發生的保護層
1. 製程設計
2. 基本程序控制
3. 關鍵警報、操作人員監控
、手動方式介入/操作
4.安全儀控系統
5. 物理性防護(排放系統)
6. 物理性防護(防溢堤)
7. 廠內緊急應變
8.社區緊急應變

## Slide 9: 保護層基本概念
緊急應變防護層
被動式防護層
主動式防護層
設備安全防護層
緊急停俥
異常狀態程序控制層
製程停俥
正常狀態程序控制層
製程變數
停俥條件
警報條件
廠區和社區
緊急應變
防溢堤
排放閥、
破裂盤
安全儀控
系統
人員介入
基本程序
控制系統
消减系統
預防系統
正常操作範圍
設計安全上限
安全操作上限